## Slide 1: B-Light project Design and development of new and more zinc anode
Kristálycink anód fejlesztése
Szakács Chemical-Metal Kft. (Hungary)
Metalna galenterija i galvanizacija d.o.o. (Croatia)

## Slide 2: Szakács Chemical-Metal Kft.
alapítás éve 1982 egyéni vállalkozás
2008 óta Kft.
létszám 5 fő
nettó árbevétel 500.000 EUR
partnerek 30-40 magyar és szlovák cég
beszállítók: német, osztrák, lengyel szlovén, olasz
tevékenységi kör: fém és vegyianyag kereskedelem és gyártás
nagytisztaságú cink, nikkel, réz titán, ezüst

## Slide 3: Mi indította el a kristálycink anód fejlesztését?
tapasztalat, nagymértékű igény jelentkezik egy termékre, vagy cég alakul a gyártásra, vagy meglévő csak a termék kereskedelmére specializálódott cég átáll a termék saját gyártására
fejlődést az szolgálja, ha az általunk forgalmazott termék a lúgos horganyzáshoz használt cinkanód fejlesztését tűzzük ki célul
kitűnő lehetőség a B-light határon átívelő magyar-horvát EU pályázat, mottója „a folyók nem elválasztanak, hanem összekötnek bennünket”
személyes szimpátia, Varasd, Csáktornya, Eszék Szent Péter és Pál székesegyház történelmi levegője.

## Slide 4: Egy kis kitekintés
vas- és acél alkatrészek korrózió elleni védelmében egyik, leggyakrabban alkalmazott fémbevonat a cink, közismert nevén a horgany
a legolcsóbb galvanizálásra használható fém
a cink kevésbé nemes fém, mint az acél és ezért mindaddig megvéd a korróziótól, amíg a bevonat jelen van
díszítőhatása és védőértéke széles intervallumban változtatható
mérgezőhatása mérsékelt

## Slide 5: Alkalmazott technológiák felosztása
tűzi horganyzás
galvanikus horganyzás
savas alapú
lúgos alapú
  az eljárásnál nagytisztaságú cinket nátriumhidroxidban / vagy káliumhidroxidban / oldunk fel a következő reakcióegyenlet szerint

## Slide 6: Lúgos alapú galvanikus horganyzás
a cink bevitele a technológiai rendszerbe a nátrium-cinkát oldat betáplálásával történik, egy körfolyamat
lecsökkent cinktartalmú oldat cink beoldóba kerül vissza
fontos a kémiai reakció sebessége
oldódás kémiai folyamatát a következő paraméterek befolyásolják:
a hőmérséklet - hőfokintervallumban optimális
anyagok koncentrációja - szilárd cink folyamatosan feleslegben van, nátrium-hidroxid bizonyos határok között változtatható
reakciótermékek eltávozási sebessége
katalizátor – vas jelenléte előnyös
cink fajlagos felülete, felület fizikai megjelenése

## Slide 7: Lúgos alapú galvanikus horganyzás
cinkanódok öntöttek vagy húzottak
felületükön kéreg van, ami lassítja az oldódást
az új cink anód újdonsága egyik felülete öntött vagy húzott, mechanikailag stabil, másik felülete tört, amely reprezentálja a cink kristályszerkezetét
felületkialakítás miatt intenzívebben érintkezik a cink a nátrium-hidroxiddal

## Slide 8: Kristálycink anód innovációs fejlesztése
lépései a horvát partnerünkkel szorosan együttműködve
alapanyag kutatás
fémmegmunkáló gép konstrukció tervezése
infrasrtuktúra létrehozása a telephelyünkön
gép próba, próba gyártás
gyártott termékek laboratóriumi vizsgálata
próbagyártás Unigalv Kft. Csepreg üzemében, üzemi tapasztalatok összegzése
a termék bemutatása üzleti partnereinknek
sajtó megjelentetés
értékesítés és marketing együttműködve

## Slide 9: Kristálycink anód innovációs fejlesztése
a) alapanyag kutatás
öntödei gyártmányok
buga
kör vagy trapéz rudak

## Slide 10: Kristálycink anód innovációs fejlesztése
c) infrastruktúra létrehozása telephelyünkön
üzemépület
szigetelt
teljes energiaellátás napelemes kiserőművel

## Slide 11: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 12: Kristálycink anód innovációs fejlesztése
d) gép próba, próba gyártás
használatbavételi engedély
üzembe helyezés
adagolás targoncával
700 kg próba gyártás

## Slide 13: Kristálycink anód innovációs fejlesztése
e) gyártott termék laboratóriumi vizsgálata, laboratóriumi jegyzőkönyv
független laboratórium Elzett Sopron Kft.
a termék megfelelő minőségű és horganyzó üzemi felhasználásra alkalmas

## Slide 14: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 15: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 16: Kristálycink anód innovációs fejlesztése
f) próba gyártás üzemben
205 kg kristálycink felhasználása
10 napig mintavétel, a beoldó és technológiai kádból melyet a horvát partnerünk a pályázatban vett eszközökkel laborjában megvizsgált
nátrium-hidroxid tartalom
cink tartalom
cink rétegvastagság mérés
korróziós vizsgálat sópermet kamrában

## Slide 17: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 18: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 19: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 20: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 21: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 22: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 23: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 24: Kristálycink anód innovációs fejlesztése
g) a termék bemutatása üzleti partnereinknek
előadás a kristálycink anódról
h) sajtó megjelentetés
két újságban

## Slide 25: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 26: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 27: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 28: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 29: Kristálycink anód innovációs fejlesztése
i) értékesítés és marketing összehangolása a két partner cég együttműködésében
az elkészült termék képekben

## Slide 30: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 31: Kristálycink anód innovációs fejlesztése

## Slide 32: Kristálycink anód innovációs fejlesztése
gyártási alapanyag: EN ISO 1179 szerint, minimum 99,995%-os cinktartalom.
Kémiai összetétel:
Zn (%) min 99.995
Pb (%) max 0.003
Cd (%) max 0.003
Fe (%) max 0.002
Sn (%) max 0.001
Cu (%) max 0.001
Al (%) max 0.001

## Slide 33: Kristálycink anód innovációs fejlesztése
Alkalmazás: horganyzási és minden egyéb technológiákban alkalmazható, ahol követelmény a 99,995 %-os tisztaság.
Az új, modern cinkanód gazdasági haszna az, hogy a horganyzás technológiai folyamata jobban kézben tartható, ezáltal a termelés hatékonysága növelhető.
A leírtak alapján jó szívvel ajánlom az új termék alkalmazását kedves partnereink üzemeiben.